La mémoire morte (ROM).

http://www.commentcamarche.net/contents/765-la-memoire-morte-rom

La mémoire ROM permet de stocker des données en l'absence de courant électrique.
On parle de  ROM (Read Only Memory) mémoire morte - mémoire non volatile (car elle ne s'efface pas lors de la mise hors tension du système).

En contrepartie de son « éternité » l’accès à la mémoire morte est très lent .

La mémoire morte une fois installée fait partie intégrante de la carte mère et elle est donc soudée ,
alors que les barrettes de mémoire vives peuvent  ,elles,  être changées ou complétées et donc ne sont pas soudées mais au contraire dans des « slots » et elles peuvent être changées .

Utilisation

Ce type de mémoire permet notamment de conserver les données nécessaires au démarrage de l'ordinateur. En effet, ces informations ne peuvent être stockées sur le disque dur étant donné que les paramètres du disque essentiels à son initialisation font partie de ces données vitales à l'amorçage….

Solution au problème de lenteur de la ROM  …

Etant donné que les ROM sont beaucoup plus lentes que les mémoires de types RAM (une ROM a un temps d'accès de l'ordre de 150 ns tandis qu'une mémoire de type SDRAM a un temps d'accès d'environ 10 ns), les instructions contenues dans la ROM sont parfois copiées en RAM au démarrage, on parle alors de shadowing (mémoire fantôme).

Différentes mémoires mortes :

Un PC contient plusieurs  Mémoires Mortes différentes ,toutes  indispensables au démarrage

•Le BIOS est un programme permettant de piloter les interfaces d'entrée-sortie principales du système, d'où le nom de BIOS ROM donné parfois à la puce de mémoire morte de la carte-mère qui l'héberge.

•Le chargeur d'amorce: un programme permettant de charger le système d'exploitation en mémoire (vive) et de le lancer. 
Celui-ci cherche généralement le système d'exploitation sur une source extérieure ; antérieurement le lecteur de disquette, puis sur le disque dur, ce qui permet de pouvoir lancer le système d'exploitation à partir de l’extérieur en cas de dysfonctionnement du système installé sur le disque dur.

•Le Setup CMOS, c'est l'écran disponible à l'allumage de l'ordinateur permettant de modifier les paramètres du système (souvent appelé BIOS à tort...).

•Le Power-On Self Test (POST), programme exécuté automatiquement à l'amorçage du système permettant de faire un test du système (c'est pour cela par exemple que vous voyez le système "compter" la RAM au démarrage).

L’évolution des ROM

Les ROM ont petit à petit évolué de mémoires mortes figées à des mémoires programmables, puis reprogrammables.

ROM		Mémoire définie une fois pour toute lors de son usinage .

PROM		Mémoire qui peut se programmer , mais une et une seule fois, parce que la programmation implique la destruction irréversible  des fusibles  qui sont modifiés à l’usine aussi La mémoire est constituée de fusibles, et les  fusibles  grillés correspondent à des 0, les autres à des 1.

EPROM		Les EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) sont des PROM pouvant être effacées. Ces puces possèdent une vitre permettant de laisser passer des rayons ultra-violets. Lorsque la puce est en présence de rayons ultra-violets d'une certaine longueur d'onde, les fusibles sont reconstitués, c'est-à-dire que tous les bits de la mémoire sont à nouveau à 1. 
C'est pour cette raison que l'on qualifie ce type de PROM d'effaçable.

Jusqu’ici, tout ça se fait en usine …avec du matériel spécifique et lourd, et avec la mémoire ROM sortie du PC…
Avec EEPROM,ça change : la mémoire ROMreste sur le PC ,et peut se modifier avec un courant « usuel »

EEPROM

Les EEPROM (Electrically Erasable Read Only Memory) sont aussi des PROM effaçables, mais contrairement aux EPROM, celles-ci peuvent être effacées par un simple courant électrique, c'est-à-dire qu'elles peuvent être effacées même lorsqu'elles sont en position dans l'ordinateur.