Les règles de voile :

http://www.vyc.be/regles/regles.htm

Qui à la priorité dans la manœuvre ?

|  | Dans le vent | Sous le vent |
| --- | --- | --- |
| Babord amure |  |  |
| Tribord amure |  |  |

Amure et pas Armure !!!

http://www.vyc.be/regles/regles.htm

Loffer et abattre

| Loffer : remonter le vent | Abattre : suivre le vent |
| --- | --- |
| Les voiliers modernes ont tendance à loffer . Si on ne fait rien ,ils seront juste dans l’axe du vent et ils vont s’arrêter . Comme on va plus vite en recherchant l’axe du vent,on appelle ces voiliers des « ardants » | Les voiliers anciens ont tendance à abattre . Si on ne fait rien, ils auront le vent dans le dos et continuerons à avancer « a perpet » …. Comme on va moins vite avec du vent dans le dos ,on appelle ces voiliers des « mous » . |

Engagement ou pas ?

1° Règle cas 1 : 
Même sens et 1 Babord et l’autre Tribord amure …

Tribord amure a la priorité sur babord amure .

1° Règle cas 2 : 
Sens opposé et 1 Babord et l’autre Tribord amure …

Tribord amure a aussi la priorité sur babord amure .

2° Règle cas 1
Tous les deux même amure  et même sens : .

Le « sous le vent » a la priorité sur le « au vent » .…

Que ce soit pour passer devant l’autre                              ou pour changer de route …..

2° Règle cas 2 :
Même amure  mais sens opposés : 
Le « sous le vent » a la priorité sur le « au vent » .…

Le bateau rattrapant .

A va plus vite que B et le rattrape .
Pour le rattraper il a 2 choix : loffer ou abattre .
Si il loffe ,il n’a pas la priorité et B peut lui aussi loffer pour le gêner .

Si il abat il a la priorité,mais ensuite,il ne pourra pas loffer

Le passage des marques :

L’approche à moins de 2 bateaux de distance d’une marque change « tout » y compris la priorité pourtant absolue (sauf ici) au tribord amure :

C’est celui qui a rattrapé l’autre au moment du passage par cette circonférence qui compte (toute autre évolution en + ou en – après ce cercle n’a aucune conséquence .) pour devenir  prioritaire ..

|  | Tant qu’on est pas au rayon,c’est A qui est prioritaire prcq « Tribord amure » . Au moment où le bateau rattrapé touche le cercle,on prend la photo ; si le rattrapant a dépassé le tableau arrière du rattrapé,c’est lui qui devient prioritaire tanrt que les 2 sont dans le cercle |
| --- | --- |